## Slide 1: CIRCUITOS SEQUENCIAIS Máquina de estados finita (FSM)
27/julho/2025
(SV)
Notes: 1

## Slide 2
Planejamento para FSMs
AULA 1 (teórica)
  Conceito
  Exemplo da sinaleira
  Detector de padrão
AULA 2 (prática)
  Conceito Bloco de Dados e Bloco de Controle
  Multiplicador serial
  Divisão Serial
  Árbitro de Barramento
AULA 3 (prática)
  Transmissor serial
  Exercícios FSM

## Slide 3
Máquina de estados finita (FSM)
Uma máquina de estados finita (FSM - do inglês Finite State Machine) ou autômato finito é um modelo matemático usado para representar programas de computadores ou circuitos lógicos.
O conceito é concebido como uma máquina abstrata que deve estar em um de um número finito de estados.
A máquina está em apenas um estado por vez, este estado é chamado de estado atual. Um estado armazena informações sobre o passado, isto é, ele reflete as mudanças desde a entrada em um estado, no início do sistema, até o momento presente.
Uma transição indica uma mudança de estado e é descrita por uma condição que precisa ser realizada para que a transição ocorra. Uma ação é a descrição de uma atividade que deve ser realizada num determinado momento.

## Slide 4
Problema  FSM  HDL
HDL
Solução completa em “Digital Design and Computer Architecture”. Sec 3.4.15

## Slide 5
Tipos de FSM
“Digital Design and Computer Architecture”
Mealy: valor de saída depende do estado atual e das entradas
Moore: valor de saída depende somente do estado atual

## Slide 6
Moore:
Qual a diferença?
Moore: saídas = f(estado) apenas
Mealy: saídas = f(estado + entrada)
As saídas de Mealy geralmente ocorrem um ciclo antes do que um Moore:
Em comparação com uma FSM Moore, uma FSM Mealy pode...
Ser mais difícil de conceituar e projetar
Ter menos estados
Mealy:
Tipos de FSM

## Slide 7
Tipos de FSM
“Digital Design and Computer Architecture”
Moore: saída apresentada no estado, e nos arcos de transição apenas as entradas
Mealy: entrada e saída apresentada nos arcos de transição

## Slide 8
C
z
1
=

Reset
B
z
0
=

A
z
0
=

w
0
=
w
1
=
w
1
=
w
0
=
w
0
=
w
1
=
Que tipo de máquina de estados é esta?
O que faz esta FSM ?

## Slide 9: FSM Moore
module moore (
input logic clock, reset,
input logic w,
output logic z
);

## Slide 10
module moore (
input logic clock, reset,
input logic w,
output logic z
);
// Definição dos estados
typedef enum logic [1:0] { A, B, C } state;
state EA, PE;
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset)
EA <= A;
else
EA <= PE;
end
// Lógica de transição de estados
always_comb begin
unique case (EA)
A: PE = (w == 1'b0) ? A : B;
B: PE = (w == 1'b0) ? A : C;
C: PE = (w == 1'b0) ? A : C;
default: PE = A;
endcase
end
// Saída da máquina (Moore: depende apenas do estado)
assign z = (EA == C);
endmodule
Cria um novo tipo
de sinal.
Ferramenta de síntese automaticamente
determina o número
de flip-flops necessários.
O case descreve o comportamento
da FSM
Cada cláusula representa
um estado da FSM
EA estado atual
e PE próximo estado
C
z
1
=

Reset
B
z
0
=

A
z
0
=

w
0
=
w
1
=
w
1
=
w
0
=
w
0
=
w
1
=
W
CASE:
19-38
11-18
Linha: 40
Z
Unique: gera erro se todos os casos não são cobertos
Registrador do EA

## Slide 11
A
w
0
=
z
0
=

w
1
=
z
1
=

B
w
0
=
z
0
=

Reset
w
1
=
z
0
=

Que tipo de máquina de estados é esta?
O que faz esta FSM ?

## Slide 12: FSM Mealy
module mealy (
input logic clock, reset,
input logic w,
output logic z
);

## Slide 13
module mealy (
input logic clock, reset,
input logic w,
output logic z
);
// Definição dos estados
typedef enum logic [1:0] { A, B, C } state;
state EA, PE;
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset)
EA <= A;
else
EA <= PE;
end
always_comb begin
// Default
PE = A;
z = 1'b0;
unique case (EA)
A: begin
PE = (w == 1'b0) ? A : B;
z = 1'b0;
end
B: begin
PE = (w == 1'b0) ? A : B;
z = w;
end
endcase
end
endmodule
Create a user-defined
signal type.
Saídas definidas em função do EA e das entradas

## Slide 14
Voltando ao exemplo da sinaleira
green
red
green
red
Y
Y
// Transições de estado
always_comb begin
unique case (EA)
S0: PE = (Ta == 1'b0) ? S1 : S0;
S1: PE = S2;
S2: PE = (Tb == 1'b0) ? S3 : S2;
S3: PE = S0;
default: PE = S0;
endcase
end
// Saída La depende do estado atual
assign La = (EA == S0) ? 2'b01 :
(EA == S1) ? 2'b10 :
2'b00;
// Saída Lb depende do estado atual
assign Lb = (EA == S2) ? 2'b01 :
(EA == S3) ? 2'b10 :
2'b00;
endmodule
module fsm1 (
input logic clk, reset, Ta, Tb,
output logic [1:0] La,
output logic [1:0] Lb
); typedef enum logic [1:0] { S0, S1, S2, S3 } state;
state EA, PE; // Estado atual
always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset)
EA <= S0;
else
EA <= PE;
end

## Slide 15
FSM 1 - EXERCÍCIO - MÁQUINA DE ESTADOS
Desenhe a FSM equivalente e diga de que tipo é esta FSM
X=0
S1
1
X=1
S0
0
X=0
reset
X=1
S2
1
X=0
X=1
S3
0
X=0
X=1
module FSM (
input logic reset, clock, X,
output logic Z);
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2, S3} state;
state EA, PE;
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset)
EA <= S0;
else
EA <= PE;
end
always_comb begin
unique case (EA)
S0: PE = (X == 1'b0) ? S0 : S2;
S1: PE = (X == 1'b0) ? S0 : S2;
S2: PE = (X == 1'b0) ? S2 : S3;
S3: PE = (X == 1'b0) ? S3 : S1;
default: PE = S0;
endcase
end
assign Z = (EA == S1 || EA == S2); //saída
endmodule

## Slide 16
fsm
din
dout
clk
rst
din
dout
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
FSM 2 - Detector da sequência 1101

## Slide 17
S0
0
S1
0
S11
0
S110
0
S1101
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
rst
Detect input sequence 1101
din
dout
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

## Slide 18
module fsm (
input logic clk, rst,
input logic din,
output logic dout
);
typedef enum logic [2:0] { S0, S1, S11, S110, S1101 } state;
state EA, PE;
always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst)
EA <= S0;
else
EA <= PE;
end
always_comb begin
unique case (EA)
S0: PE = (din == 1'b1) ? S1 : S0;
S1: PE = (din == 1'b1) ? S11 : S0;
S11: PE = (din == 1'b0) ? S110 : S11;
S110: PE = (din == 1'b1) ? S1101 : S0;
S1101: PE = (din == 1'b1) ? S11 : S0;
default: PE = S0;
endcase
end
assign dout = (EA == S1101);
endmodule
S0
0
S1
0
S11
0
S110
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
rst
S1101
1

## Slide 19
Exemplo de test bench
module tb;
logic clk = 0;
logic rst;
logic din;
logic dout;
fsm dut ( .clk(clk), .rst(rst), .din(din), .dout(dout));
always #5 clk = ~clk;
logic [15:0] padrao_de_teste = 16'b1011011010011010;
initial begin
rst = 1;
#5 rst = 0;
end
initial begin
for (int i = 15; i >= 0; i--) begin
din = padrao_de_teste[i];
#10;
end
$finish;
end
endmodule

## Slide 20
S0
S1101
logic [15:0] padrao_de_teste = 16'b1011011010011010;
S0
0
S1
0
S11
0
S110
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
rst
S1101
1
Detect input sequence 1101
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
S1101
S1101

## Slide 21
MATERIAL DE APOIO
Baixar o arquivo de apoio, o qual contém os exercícios que desenvolveremos com máquinas de estado.
FSM_sv_alunos
├── 1_sinaleira
│ ├── fsm.sv
│ ├── sim.do
│ ├── tb.sv
│ └── wave.do
├── 2_detecta_padrao_sv
│ ├── detecta_padrao_tb.sv
│ ├── detecta_padrao.sv
│ ├── sim.do
│ └── wave.do
├── 3a_multiplicador_serial_sv
│ ├── multiplicador_serial_tb.sv
│ ├── multiplicador_serial.sv
│ ├── sim.do
│ └── wave.do
├── 3b_divisor_serial_sv
│ ├── divisor_serial_tb.sv
│ ├── divisor_serial.sv
│ ├── sim.do
│ └── wave.do
├── 4_arbitro_sv
│ ├── arbitro_tb.sv
│ ├── arbitro.sv
│ ├── sim.do
│ └── wave.do
└── 5_tx_serial_sv
├── sim.do
├── tx_serial_tb.sv
├── tx_serial.sv
└── wave.do

## Slide 22
FSM 3 – Multiplicador Serial
B*A
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
135  100 00111
P
A
regP : n*2 bits +1
B
n+1bits
Deslocamento
+
regP(0)
regP( n*2-1 downto n)
regP( n-1 downto 0)
cout
0
00101
11011
00101
00101
001111
*
1º bit menos significativo definido (LSB)
00101
11011
00101
00101
00000
0001111
*
2º LSB
00101
11011
00101
00101
00000
00101
00110111
*
3º LSB
00101
10111
00101
00101
00000
00101
00101
010000111
*
Produto Final
00101
11011
00101
*
1º produto parcial

## Slide 23
FSM 3 – Multiplicador Serial
B*A
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
P
A
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
2
3
4
5
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
135  100 00111
P
A
regP : n*2 bits +1
B
n+1bits
Deslocamento
+
regP(0)
regP( n*2-1 downto n)
regP( n-1 downto 0)
cout
0
cout

## Slide 24
FSM 3 – Multiplicador Serial
init
sum
start=1
start=0
shift
fim
cont=0
cont/=0
FSM: controle
regP : n*2 bits +1
B
n+1bits
Deslocamento
+
regP(0)
regP( n*2-1 downto n)
regP( n-1 downto 0)
cout
0
Bloco de Dados
reset
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset) begin
regP <= ‘0;
cont <= ‘0;
produto <= ‘0;
end_mul <= ‘0;
end else begin
case (EA)
INIT: begin
regP <= {33'd0, A}; cont <= ‘0;
end_mul <= ‘0;
end
SUM: begin
cont <= cont - 1;
if (regP[0] == 1'b1)
regP[64:32] <= regP[64:32] + {1'b0, B}; end
SHIFT: begin
if (cont == 0)
end_mul <= 1'b1;
regP <= {1'b0, regP[64:1]};
end
FIM: begin
produto <= regP[63:0];
end
endcase
end
end

## Slide 25
module tb;
logic clock = 0;
logic reset, start, end_mul;
logic [31:0] op1, op2;
logic [63:0] produto;
typedef struct packed {
logic [31:0] A;
logic [31:0] B;
} test_vector_t;
// Vetores de teste
test_vector_t tests[4] = '{ '{32'h12345678, 32'h33333333}, '{32'hFFFFFFFF, 32'hFFFFFFFF},
'{32'h00123045, 32'h33333333}, '{32'hABCDEF89, 32'h98FEDCBA} };
mult_serial dut ( .clock(clock), .reset(reset), .start(start), .A(op1), .B(op2), .end_mul(end_mul), .produto(produto) );
always #5 clock = ~clock;
initial begin
reset = 1;
#3 reset = 0;
end
initial begin // Geração dos operandos
for(int i=0; i<4; i++) begin
op1 = tests[i].A;
op2 = tests[i].B;
start = 1;
#10 start = 0;
wait (end_mul == 1);
$display("Produto: %h * %h = %h", op1, op2, produto);
#40;
end
#100;
$finish;
end
endmodule
FSM 3 – Multiplicador Serial
Implemente o multiplicador serial utlizando este test bench

## Slide 26
1
2
3
4
FSM 3 – Multiplicador Serial
x”12345678” * x”33333333”
Início da multiplicação
Final da multiplicação
Resultado: x” 0x3A4114B2F8F21E8”
test_vector_t tests[4] = '{ '{32'h12345678, 32'h33333333}, '{32'hFFFFFFFF, 32'hFFFFFFFF},
'{32'h00123045, 32'h33333333}, '{32'hABCDEF89, 32'h98FEDCBA} };
......

## Slide 27
Divisor Serial
Solução para a/b: subtrações sucessivas, n passos
Algoritmo:
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}
-
+
P
A
B
n
n
n+1
Deslocamento
0
1
n+1
n+1
n+1
Controle
sub

## Slide 28
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
Divisão A/B
P (conterá o resto)
A (conterá a divisão)
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
3
4
5
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}

## Slide 29
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
P (conterá o resto)
A (conterá a divisão)
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
3
4
5
Divisão A/B
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}

## Slide 30
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
P (conterá o resto)
A (conterá a divisão)
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
4
5
Divisão A/B
00110 - 00101 = 001
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}

## Slide 31
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
P (conterá o resto)
A (conterá a divisão)
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
5
Divisão A/B
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}

## Slide 32
A = 11011 (27)
B = 00101 (5)
P (conterá o resto)
A (conterá a divisão)
passo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
Resto = 2
resultado=5
Divisão A/B
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  P-B; 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P sub}

## Slide 33
Divisão A/B
1
2
4
3
Inicio da divisão – start=1
Valores: 217 / 41
Final da divisão
Resultado: Quociente=5 e resto=12

## Slide 34
Arbiter
reset
r1
r2
r3
g1
g2
g3
clock
FSM 4 – Árbitro de Barramento
Um árbitro é um circuito que permite que um dado componente de um sistema digital (processador ou memória, por exemplo) se comunique com o barramento. Toda vez que um dado componente deseja comunicar-se com o barramento para enviar dados a outro componente, este componente deve ativar o sinal reqi. Se o barramento estiver livre, o árbitro ativa o sinal granti por um ciclo de clock, avisando ao módulo que solicitou que pode colocar dados no barramento. Ao final da transmissão, o componente que detém o barramento ativa o sinal releasei por um ciclo de clock informando ao árbitro que o barramento está livre.
BARRAMENTO contém dados, endereço, clock, reset
BARRAMENTO
req(0)
grant(0)
req(1)
grant(1)
req(2)
grant(2)
ÁRBITRO
release(0)
release(1)
release(2)
req(3)
grant(3)
release(3)
Componente 1
Componente 2
Componente 0
Componente 3

## Slide 35
Arbiter
reset
r1
r2
r3
g1
g2
g3
clock
Implementar o árbitro em SystemVerilo
FSM 4 – Árbitro de Barramento
Operação do árbitro.
ficar sequencialmente lendo os sinais de solicitação (req(0) a req(3)).
quando um dos sinais reqi estiver ativo, o sinal granti sobe por um ciclo de clock, aguardando-se que o sinal releasei suba.
na subida do sinal releasei reinicia-se o processo de leitura sequencial, a partir do sinal reqi+1. Isto é feito para evitar que um dado componente seja sempre atendido em detrimento dos outros.
árbitro
tempo
req0
req1
req2
grant0
release0
release1
grant1
release2
grant2
c0 c1 c2
árbitro
c0 c1 c2
req0
req1
req2
grant0
release0
release1
grant1

## Slide 36
module arbitro (
input logic clock, reset,
input logic [3:0] req, rrelease,
output logic [3:0] grant
);
typedef enum logic [1:0] {idle, sselect, ack,
waiting } state;
state EA, PE;
logic [1:0] sel;
// Bloco de controle
// Bloco de dados
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset) begin
sel <= 2'b00;
end else if (EA == sselect) begin
if ( req[(sel + 1) & 2'b11])
sel <= sel + 1;
else if (req[(sel + 2) & 2'b11])
sel <= sel + 2;
else if (req[(sel + 3) & 2'b11])
sel <= sel + 3;
else
sel <= sel;
end
end
// Grant logic
assign grant = (EA == ack) ? (4'b0001 << sel) : 4'b0000;
endmodule
IDLE
sselect
ack
waiting
Árbitro
req(0)='1' or req(1)='1' or req(2)='1' or req(3)='1'
req=“0000”
rrelease[sel]==1
máquina
de estados
Bloco de Dados
Registrador sel diz quem está sendo atendido
reset

## Slide 37
Arbiter
reset
r1
r2
r3
g1
g2
g3
clock
FSM 4 – Simulação do árbitro
Apenas 0 pede
Todos pedem
1 a 3 pedem

## Slide 38
Considere o circuito abaixo – TX, o qual implementa uma transmissão serial de dados. A “linha” de dados (saída do circuito) está por default em ‘1’, indicando que não há transmissão de dados. O protocolo de transmissão é o seguinte:
O mundo externo ao TX (test bench) coloca um byte válido em “palavra”, e sobe o sinal “send”, indicando a TX que há dado a ser enviado para a “linha”.
No primeiro ciclo de clock após a subida de “send” o módulo TX sobe o sinal de “busy”, impedindo que o mundo externo solicite novos dados. Concorrentemente a esta ação a linha sai do repouso, indo a zero por um ciclo (bit denominado start bit).
Nos próximos 8 ciclos de clock o dado escrito em palavra é colocado bit a bit na “linha”
No décimo ciclo de clock após a detecção do send a linha vai a zero (stop bit) e o busy desce no final do ciclo.
DICA: a máquina de estados tem 11 estados. A controle da saída “linha” pode ficar dentro do processo combinacional da máquina de estados. O sinal de “busy” pode ser implementado como uma atribuição concorrente fora dos processes.
FSM 5 - Transmissão de Dados Serial

## Slide 39
swait
sstart
send=1
send=0
S7
S0
S6
S5
S4
S3
S2
S1
sstop
reset=1

## Slide 40
module transmissor (
input logic clock, reset, send,
input logic [7:0] palavra,
output logic busy,
output logic linha
);
typedef enum logic [3:0] { completar } state;
state EA, PE;
  descrever máquina de estados
// Sinal de ocupado
  assign busy = completar;
always_comb begin
unique case (EA)
S7: linha = palavra[7];
…
S0: linha = palavra[0];
SSART,SSTOP: linha = 1'b0;
default:linha = 1'b1;
endcase
end
endmodule
FSM 5 - Transmissão de Dados Serial

## Slide 41
Transmissão de Dados Serial
1
S 1 1 0 1 0 0 0 1 S
Indicação de send com palara 1101 0001
busy fica ativo durante toda a transmissão
Na linha de dados temos {start bit, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, stop bit}
2

## Slide 42
module transmissor (
    input logic clock, reset, send,
    input logic [7:0] palavra,
    output logic busy,
    output logic linha
);
typedef enum logic [3:0] { SWAIT, SSART, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, S0, SSTOP} state;
state EA, PE;
// Estado atual
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset)
EA <= SWAIT;
else
EA <= PE;
end
  // Próximo estado
  always_comb begin
  case (EA)
  SWAIT: PE = send ? SSART : SWAIT;
      SSART: PE = S7;
      S7: PE = S6;
      S6: PE = S5;
      S5: PE = S4;
      S4: PE = S3;
      S3: PE = S2;
      S2: PE = S1;
      S1: PE = S0;
      S0: PE = SSTOP;
      SSTOP: PE = SWAIT;
  default: PE = SWAIT;
  endcase
  end
// Sinal de ocupado
assign busy = (EA == SWAIT) ? 1'b0 : 1'b1;
  // Saída serial
  always_comb begin
    unique case (EA)
      S7: linha = palavra[7];
      S6: linha = palavra[6];
      S5: linha = palavra[5];
      S4: linha = palavra[4];
      S3: linha = palavra[3];
      S2: linha = palavra[2];
      S1: linha = palavra[1];
      S0: linha = palavra[0];
      SSART,
      SSTOP: linha = 1'b0;
    default:linha = 1'b1;
    endcase
  end
endmodule
Solução

## Slide 43
Exercício

## Slide 46: Exemplo
Exemplo de FSM
Construa uma fechadura eletrônica de combinação com um botão de reset, dois botões numéricos (0 e 1) e uma saída de destravamento.
A combinação deve ser 01011.
Projete a FSM de fechadura (diagrama de blocos, transições de estado)

## Slide 47: DIAGRAMA DE BLOCOS & TRANSIÇÕES DE ESTADOS
Exemplo de FSM
Construa uma fechadura eletrônica de combinação com um botão de reset, dois botões numéricos (0 e 1) e uma saída de destravamento.
A combinação deve ser 01011.

## Slide 48
Fim
Parte FSM